## Slide 1: Relazione Progetto
Corso: Informatica Industriale
Gruppo N° 2
Marco Belotti 793675
Antonio Vivace 793509

## Slide 2: Obbiettivo del Progetto
L’obbiettivo del progetto è quello d’implementare un sistema digitale in VHDL, che partendo dal segnale di clock dell’FPGA gestisca il funzionamento di un semaforo, dotato dei classici tre segnali (Rosso, Giallo e Verde).
Il sistema deve prevedere le seguenti modalità di funzionamento:
  Nominal
    Rosso acceso per 5 secondi seguito dal verde acceso per 5 secondi e giallo acceso per 2 secondi sovrapposto al verde
  Standby
    Giallo acceso per 1 secondo e spento per 2 secondi
  Maintenance
    Rosso, Giallo e Verde costantemente accesi, inoltre in questa modalità è possibile rimodulare la durata dei segnali di rosso e verde della modalità Nominal, settabili a 12 o 15 secondi

## Slide 3: Altri dettagli
All’avvio il semaforo va automaticamente in posizione Maintenance
Il semaforo è dotato dei segnali di Enable e Reset
  Enable è attivo alto, quando è pari ad 1, il semaforo opera secondo quanto descritto dagli stati Nominal, Standby e Maintenance. Con Enable a 0, il semaforo è insensibile a qualsiasi controllo esterno e i segnali Rosso, Giallo, Verde sono tutti spenti
  Reset è attivo basso. Quando Reset transisce da 1 a 0 il semaforo ritorna automaticamente in Maintenance Mod5
  Enable ha priorità più elevata rispetto a reset.

## Slide 4: Schema a Blocchi

## Slide 5: Caratteristiche dei Segnali
Input dall’utilizzatore:
  State (2 Bit)
  Mode (1Bit)
  Enable (1Bit)
  Reset (1Bit)
Output dalla FSM:
  Mod5 (1 Bit)
  Mod12 (1Bit)
  Mode15 (1Bit)
  State_Code(2Bit)
Output dal Semaphore Controller:
  Rosso (1 Bit)
  Giallo (1Bit)
  Verde (1Bit)
Valori possibili State:
  00 Maintenance
  01 Nominal
  10 Standby
  11 Change Mode
Valori possibili State_Code:
  00 Maintenance
  01 Nominal
  10 Standby
  11 Disabled
Valori possibili Mode:
  0 Mod12
  1 Mod15

## Slide 6: FSM Utilizzata
Per la realizzazione del semaforo si è reso necessario l’utilizzo di una macchina a stati finiti.
A causa delle necessità emerse durante la progettazione, la nostra attenzione è ricaduta su di una FSM di tipo Moore, visto lo stretto legamene esistente tra stato attuale e valori di output

## Slide 7: FSM

## Slide 8: Sintesi Circuito ModelSim

## Slide 9: Esempi di Funzionamento
Come si può notare dal grafico, all’avvio il semaforo si trova in modalità Maintenance, con tutte e tre le luci accese.
Per rimodulare il segnale di Rosso e Verde (12 o 15 secondi) non solo devo essere nello stato Maintenance (00) ma devo ricevere in input la combinazione 11, per questo motivo nonostante mode_in vari tra 0 ed 1 l’output non ne viene influenzato

## Slide 10: Esempi di Funzionamento
Essendo nello stato di Maintenance (00), ricevendo in input il segnale Change_Mode (11) e avendo valore 0 per il segnale mode_in, viene effettuata la transizione alla modalità Mod12, che prevede una durata di 12 secondi per il verde ed il rosso in modalità Nominal

## Slide 11: Esempi di Funzionamento
Essendo nello stato di Maintenance (00), ricevendo in input il segnale Change_Mode (11) e avendo valore 1 per il segnale mode_in, viene effettuata la transizione alla modalità Mod15, che prevede una durata di 15 secondi per il verde ed il rosso in modalità Nominal

## Slide 12: Esempi di Funzionamento
Non appena il segnale di reset passa da 1 a 0, il semaforo ritorna immediatamente in modalità Maintenance Mod5 (indipendentemente dagli altri input), accendendo conseguentemente tutte le luci

## Slide 13: Esempi di Funzionamento
Nel caso in cui Enable passi a 0 e nello stesso istante si verifichi che anche Reset passi a 0, dal momento che il segnale di Enable ha priorità più elevata l’intero sistema diventerà insensibile ai comandi esterni fino a quando enable non tornerà ad 1. Settando conseguentemente tutte le luci a 0 (spente)

## Slide 14: Relazione Progetto
Corso: Informatica Industriale
Gruppo N° 2
Marco Belotti 793675
Antonio Vivace 793509